## Slide 1: Projet Final – V&V d’un modèle d’éléments finis modélisant la section lombaire d’une colonne vertébrale
MEC8211 – Hiver 2024
Présenté par
Ben Daya, Mohammed Mahdi Sahbi
Sfeir, Acile
Deschênes, Alexandre

## Slide 2: Introduction et mise en contexte
Le présent rapport couvre le processus de vérification et de validation d’un modèle d’éléments finis modélisant la section lombaire d’une colonne vertébrale.
Le modèle a été conçu dans le cadre du PI3 d’un des membres de l’équipe, et est basé sur des données expérimentales tirées des articles scientifiques « Stability of the human spine in neutral postures » (Kiefer et al., 1997) et « Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading » (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000), ainsi que sur des données géométriques et propriétés physiques (coordonnées spatiales, sections, rigidités) issues des recherches personnelles de Prof. Aboulfazl Shirazi-Adl. Pour des raisons de confidentialité, ce fichier ne sera pas publié sur GitHub mais il peut être disponible sur demande.
En guise de validation lors du PI3, le membre de l’équipe avait simplement comparé visuellement l’allure et les ordres de grandeur des réponses obtenues par son modèle avec les courbes Force-Déplacement postérieur tirés des articles scientifiques de référence. Le projet final de MEC8211 est ainsi l’occasion idéale pour appliquer les acquis du cours et mettre à l’épreuve la validité de son modèle.
Les étapes de V&V entreprises consistent en ce qui suit:
Présentation du modèle mathématique
Description de la discrétisation choisie
Vérification de code
Vérification de solution
Propagation des incertitudes
Validation

## Slide 3: Modèle mathématique
La modélisation de la colonne vertébrale a été réalisée sur le logiciel SimCenter 3D en utilisant des éléments de type poutre ainsi que des éléments RBE2. Le modèle mathématique utilisé pour la modélisation des éléments poutre (PBEAM) sur SimCenter 3D est le modèle de poutre de Timoshenko dont l’équation différentielle est d’ordre 2:
Cette équation donne l’évolution de la tangente de la flèche en fonction des moment internes :
  ​ : Angle de rotation de la normale à la surface médiane de la poutre,
  q : Charge répartie sur la poutre,
  x : Coordonnée dans la direction de l'axe longitudinal de la poutre,
  E : Module d'élasticité du matériau constituant la poutre,
  G : Module de cisaillement du matériau constituant la poutre,
  J : Moment d'inertie de la section transversale de la poutre,
  I: Moment quadratique,
  : Coefficient de Timoshenko pour le cisaillement (=5/6 pour une poutre rectangulaire),
  w : Déplacement verticale du plan médian de la poutre.

## Slide 4: Discrétisation
Le modèle en éléments finis de la colonne vertébrale sur SimCenter 3D consiste en un agencement d’éléments poutre (PBEAM) et d’éléments RBE2. Les poutres permettent de modéliser les disques intervertébraux élastiques alors que les liens rigides modélisent la rigidité des os (des vertèbres). Pour les éléments de type RBE2 il s’agit uniquement de fixer les déplacements en rotation et en translation de deux nœuds pour qu’ils soient égaux, en ajoutant une rigidité infinie entre deux nœuds. Sur le modèle FEM à la figure 1 ci-contre (gauche), les blocs verts représentent les PBEAM (les disques intervertébraux) et les traits qui les relient sont les RBE2 (les vertèbres).
Le modèle de poutre 1D a été utilisé pour plusieurs raisons et la présence de corps rigides RBE2 améliore l'efficacité du modèle. Cette approche est particulièrement pertinente lors de la représentation de disques, car ils peuvent être aisément modélisés à l'aide d'éléments de poutre (qui peuvent reprendre des efforts et moments dans toutes les directions), réduisant ainsi les ressources de calcul nécessaires tout en maintenant une précision similaire à celle des éléments 3D.
Cependant, ce choix de modélisation apporte son lot d’hypothèses et de simplifications qui vont par la suite créer une certaine erreur. Le but du processus de validation sera d’évaluer cette erreur et d’en déterminer l’intervalle d’incertitude.
Fig. 1. Modèle FEM (gauche) et illustration (droite) de la colonne vertébrale thoraco-lombaire

## Slide 5: Discrétisation
Une fois le type d’éléments choisi, il faut à présent modéliser les différentes vertèbres et cela en configurant les propriétés géométriques des éléments poutres. L’article « Stability of the human spine in neutral postures » (Kiefer et al., 1997) a été utilisé comme référence.
Il est possible d’utiliser les propriétés qui figurent dans le tableau ci-contre pour calibrer le modèle.
Dans le cadre du présent projet de validation, on se limitera à la partie lombaire de la colonne vertébrale, c’est-à-dire que le modèle se limite à la vertèbre sacrale S1 et aux vertèbres lombaire L1 à L5 (partie verte et jaune de la fig. 1 (droite) – page 4).
L’entrée du modèle est la charge verticale exercée sur la colonne vertébrale, qui n’est autre que la portion du poids reprise par la colonne vertébrale et pas par les muscles du corps d’un individu.
La sortie du modèle correspond au déplacement postérieur des vertèbres.
Les conditions frontières de ce modèle sont:
- Encastrement au niveau de la vertèbre S1 (condition de Dirichlet);
- Extrémité libre au niveau de la vertèbre L1 (condition de Neumann).

## Slide 6: Vérification de code
Pour commencer, il faut noter que l’utilisation de SimCenter 3D confère une certaine confiance aux résultats des simulations puisque ce dernier est supposé complètement vérifié par son éditeur.
Cependant, notre modèle FEM de la colonne vertébrale est formé de 2 types d’éléments différents. Alors nous avons choisi, dans une tentative d’effectuer la vérification de code du logiciel SimCenter, de comparer la solution qu’il génère pour une poutre encastrée-libre (ce sera la solution numérique), avec le résultat la solution analytique connue d’une poutre d’Euler soit avec P la force exercée sur la poutre, L sa longueur, E son module de Young et I son moment quadratique.
Pour cet exercice de vérification les constantes ont été fixées aux valeurs suivantes:
Constante | Valeur
P | 1 N
L | 500 mm
E | 100 MPa
I | 7853.9814 mm⁴
Tableau 1. Valeurs des constantes utilisées pour la vérification de code

## Slide 7: Vérification de code
Pour modéliser un élément Poutre, SimCenter utilise la formulation de Timoshenko qui est une équation différentielle d’ordre 2 (voir page 3).
Ainsi les fonctions de forme utilisées pour l’interpolation entre deux nœuds sont, au plus, des fonctions linéaires.
Cependant la formulation d’une poutre d’Euler est une équation différentielle de d’ordre 4, qui nécessite au minimum des fonctions de forme quadratiques.
Ceci aurait dû annoncer dès le départ l’incompatibilité des deux formulations, mais c’est malheureusement quelque chose que nous n’avons réalisé que trop tard, quand nous ne sommes pas arrivés au bon ordre de convergence malgré tous nos essais, et après consultation du professeur David Mélançon qui a attiré notre attention sur cette incohérence.
Les tentatives et résultats de notre analyse de convergence sont quand même présentés dans ce qui suit, ainsi qu’une méthode alternative basée sur l'énergie de déformation.

## Slide 8: Vérification de code
En lançant les simulations avec des maillages de plus en plus fins, on observe que la solution numérique générée par SimCenter se rapproche de la solution analytique de la poutre d’Euler, jusqu’à ce que les courbes deviennent confondues à partir de n=32 éléments.
Cependant on note aussi, comme attendu que les interpolations entre 2 nœuds sont linéaires. Ainsi les solutions aux nœuds sont exactes mais l’erreur apparait en comparant les résultats internodaux.
Chart: Longueur de la poutre [mm]
| 0 | 500
1 élément | 0 | 53.0888
2 éléments | 0 | 16.5972 | 53.0888
4 éléments | 0 | 4.5684 | 16.5972 | 33.5996 | 53.0888
8 éléments | 0 | 1.1962 | 4.5684 | 9.8057 | 16.5972 | 24.6321 | 33.5996 | 43.1888 | 53.0888
16 éléments | 0 | 0.30669 | 1.1962 | 2.6298 | 4.5684 | 6.9733 | 9.8057 | 13.0266 | 16.5972 | 20.4787 | 24.6321 | 29.0187 | 33.5996 | 38.3359 | 43.1888 | 48.1193 | 53.0888
32 éléments | 0 | 0.078063 | 0.30669 | 0.68104 | 1.1962 | 1.8474 | 2.6298 | 3.5384 | 4.5684 | 5.715 | 6.9733 | 8.3385 | 9.8057 | 11.37 | 13.0266 | 14.7706 | 16.5972 | 18.5015 | 20.4787 | 22.5238 | 24.6321 | 26.7987 | 29.0187 | 31.2873 | 33.5996 | 35.9507 | 38.3359 | 40.7502 | 43.1888 | 45.6468 | 48.1193 | 50.6016 | 53.0888
Poutre d'Euler | 0 | 0.076903 | 0.30437 | 0.67755 | 1.1916 | 1.8416 | 2.6228 | 3.5302 | 4.5591 | 5.7046 | 6.9617 | 8.3257 | 9.7918 | 11.3549 | 13.0103 | 14.7532 | 16.5786 | 18.4818 | 20.4578 | 22.5018 | 24.6089 | 26.7743 | 28.9932 | 31.2606 | 33.5717 | 35.9217 | 38.3057 | 40.7189 | 43.1563 | 45.6131 | 48.0845 | 50.5657 | 53.0516
Fig. 2. Valeurs des constantes utilisées pour la verification de code

## Slide 9: Vérification de code
Comme mentionné précédemment, les simulations ont été réalisées en augmentant le nombre d’éléments de la poutre (i.e. en diminuant le pas en espace).
Nombre d’éléments | Pas en espace dx [m] | Erreur L2
1 | 500 | 7,1184418
2 | 250 | 1,9837612
4 | 125 | 1,1131636
8 | 62,5 | 0,1370261
16 | 31,25 | 0,043048
32 | 15,625 | 0,0212878
Chart: Convergence de l'erreur L2 en fonction du pas en espace dx
| 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625
L2 | 7.1184 | 1.9838 | 1.1132 | 0.13703 | 0.043048 | 0.021288
Fig.3. Convergence de l’erreur L2 en fonction du pas dx
Tableau 2. Valeur de l’erreur L2 pour différents maillages

## Slide 10: Vérification de code
Tout d’abord il faut garder à l’esprit que l’erreur de discrétisation en éléments finis converge en O(hp+1) avec l’erreur L2, p étant l’ordre de la fonction de forme utilisée.
Dans notre cas, SimCenter utilise des éléments linéaires donc l’ordre formel attendu est de pf=2. Cependant, il est possible d’observer sur l’analyse de convergence faite plus haut que l’ordre observée est de 1.75.
De plus, la qualité de la régression n’est pas à remettre en question puisque le coefficient de régression dans ce cas est tel que R2=0.9938 même si les valeurs oscillent de part et d’autre de la courbe de régression.
Donc cet écart entre les deux ordres ne peut pas être expliqué par la régression mais peut l’être par les hypothèses faites sur par la formulation des poutres d’Euler et la formulation des poutres de Timoshenko qui sont incompatibles. Cela revient à dire que c’est incorrect de comparer les résultats de SimCenter avec les résultats analytiques d’une poutre d’Euler conventionnelle.

## Slide 11: Vérification de code
On note aussi que malgré le fait d’avoir imposé un encastrement à l’extrémité inférieure de la poutre, ce qui devrait se traduire par un angle nul au premier élément, cette condition ne peut pas être respectée par des éléments linéaires car ils ont un seul degré de liberté par nœud (le déplacement). Comme on peut le voir à la figure 4, le déplacement est nul à la base de la poutre mais l’angle ne l’est pas. Ceci introduit une erreur entre les nœuds dû à l'interpolation.
Il est important de noter que cet écart ne remet pas en question la vérification du code de SimCenter/Nastran mais plutôt la méthode utilisée pour la vérification.
Fig.4. Simulation d’une poutre encastrée-libre à un élément

## Slide 12: Vérification de code – méthode alternative
Il est donc possible de remarquer qu’une différente méthode est nécessaire afin d’effectuer la vérification de code. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’énergie de déformation.
L’énergie de déformation par élément linéaire est définie comme suit:
L’erreur locale de discrétisation est définie comme étant:
De ce fait, l’erreur locale sur l’énergie de déformation peut être définie comme étant:
Toutefois, elle peut également être définie à l’aide de la formulation de l’erreur de discrétisation d’une méthode par éléments finis, soit:

## Slide 13: Vérification de code – méthode alternative
Ainsi, en réalisant des simulations qui augmentent le nombre d’éléments (i.e. en diminuant h), on observe les résultats suivants:
Nombre d’éléments | Pas en espace dx [m] | Erreur de déformation
1 | 500 | 6.3078314
2 | 250 | 3.153916
4 | 125 | 1.576958
8 | 62,5 | 0.788479
16 | 31,25 | 0.394239
32 | 15,625 | 0.19712
64 | 7.8125 | 0.098561
128 | 3.90625 | 0.049279
Fig.5. Convergence de l’erreur de déformation en fonction de h
Tableau 3. Valeur de l’erreur de déformation pour différents maillages
Chart: Convergence de l'erreur de déformation en fonction de h
| 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625 | 7.8125 | 3.90625
Erreur de déformation | 6.3078 | 3.1539 | 1.577 | 0.78848 | 0.39424 | 0.19712 | 0.098561 | 0.049279

## Slide 14: Vérification de code – méthode alternative
Il faut noter que cette méthode converge selon où p est l’ordre de convergence. Il est donc possible de remarquer que cette méthode est beaucoup mieux adaptée pour analyser la convergence des éléments poutre. Les poutres utilisées par le logiciel Simcenter3D sont des éléments finis linéaires. Effectivement, elles ne possèdent pas de nœuds milieux permettant de prendre en compte la pente dans l’élément.
Il est donc possible de remarquer que les éléments se comporte tel qu’attendu étant donné que l’erreur de déformation converge selon un ordre linéaire .
De plus, la qualité de la régression vient ajouter de la validité à cette affirmation étant donné qu’elle est exactement de R²=1. Il est normal d’obtenir une telle régression étant donné que l’on utilise un logiciel commercial qui a dû être vérifié extensivement par Siemens.
Il est donc possible de conclure que le code résout correctement les formulations mathématiques utilisées pour définir les éléments poutre.

## Slide 15: Vérification de solution
Afin d’effectuer la vérification de solution et trouver la meilleure solution ou donner un intervalle d’incertitude sur la solution, il faut commencer par établir l’ordre de convergence observée pour le cas de la partie lombaire de la colonne vertébrale. On fixe la donnée d’entrée à F=150N pour effectuer la vérification.
Pour cela, l’utilisation de l’équation de Richardson combinée à trois maillages, avec un raffinement d’un facteur r sera nécessaire car elle aboutit à la relation suivante:
(1)
avec , qui représentent respectivement la réponse du système en termes de déplacement postérieur de la vertèbre L1 pour des maillages de plus en plus fins, et r=10.
Grâce à l’équation (1) et aux données du tableau 3 (les 3 dernières lignes) il est possible d’estimer que
Cette valeur est attendue puisque l’ordre formel
h
Taille d’élément | Magnitude du déplacement de L1
9 | 18,8922314
1 | 18,8847067
0,1 | 18,8825487
0,01 | 18,8825297
Tableau 4. Déplacements pour un raffinement de maillage

## Slide 16: Vérification de solution
Avec et il est maintenant possible de calculer l’écart relatif entre les ordres formel et observé pour estimer l’erreur ou son intervalle d’incertitude. On trouve: .
Cet écart étant <10% mais aussi proche de 1, les deux méthodes (l’extrapolation de Richardson et le Grid Convergence Index (GCI)) ont été tentées avant de conclure.
La méthode du GCI a été utilisée en premier essai pour quantifier l’incertitude sur la solution obtenue, tel que .
Dans notre cas l’écart relativement faible entre l’ordre formel et observé a permis de d’opter pour un faible facteur de sécurité =1,25. Ainsi, on obtient l’intervalle:
L’intervalle d’incertitude est donc très restreint (ordre e-7) et permet donc d’opter pour la méthode d’extrapolation de Richardson qui fournit une solution améliorée et sans incertitudes.
Dans ce cas, l’erreur numérique . Cette valeur de intervient par la suite dans le calcul de l’incertitude sur l’erreur du modèle.

## Slide 17: Propagation des incertitudes
Propagation d’incertitude : méthode de Monte Carlo (sans LHS car une donnée d’entrée) pour une série de 100 valeurs aléatoires.
UNE donnée d’entrée du problème: la force verticale vers le bas (valeur choisie F=150 N)
Hypothèses:
On suppose une distribution normale centrée en « 150 » + écart-type assimilé à celui d'un dynamomètre
Choix d’un dynamomètre (DFS2-500) avec précision de ±0.1 % de sa pleine échelle (de 2500 N). Donc l’écart-type sur ses mesures est
Donc .

## Slide 18: Propagation des incertitudes
Données d'entrée (F) avec seed=0:
Moyenne voulue: 150.0 N
Moyenne de l’échantillon: 150.14952 N
Déviation standard voulue: 2.5 N
Déviation standard de l’échantillon: 2.519705613 N
Intervalle de confiance à 95.0 % : [149.6496176; 150.6494224] N
PDF d’un échantillon de 100 valeurs de la donnée d’entrée F=150 [N]
Chart: Force [N]
Chart: Déplacement postérieur de L1 [mm]
Chart: Déplacement postérieur de L1 [mm]
CDF de la SRQ
PDF de la SRQ
Résultat des simulations sur SimCenter :
SRQ = déplacement postérieur de L1 en [mm]
µ(SRQ) = 18.9372 mm
σ(SRQ) = 0.70302 mm

## Slide 19: Propagation des incertitudes
Calcul de :
selon la méthode de Monte-Carlo:
Avec (la moyenne des résultats de toutes les simulations)
Calcul de :
Aucune information dans les articles de référence.
Hypothèses:
Déflexion postérieure expérimentale mesurée avec un capteur de déformations (jauge de déformations) .
Cette « ignorance » peut être traitée comme une erreur épistémique  composante .
Pour simplifier  composante aléatoire supposée nulle.
Choix d’un modèle de capteur à application médicale (MSA subminiature load button avec erreur de répétabilité (somme des erreurs de non-linéarité et d’hystérésis) de ±0.1% sur la variation de tension qu’il génère.

## Slide 20: Propagation des incertitudes
Cette incertitude sur se reflète sur la SRQ aussi car est proportionnelle à , elle est alors proportionnelle à
Pour F=150N on mesure un déplacement D = 17.86 mm au niveau de la vertèbre L1  Erreur de 0.1% sur D =± 0.01786 mm.
Cette incertitude constitue la composante épistémique .
Fig. 9. Mesures expérimentales du déplacement postérieur au niveau de L1 (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000)
Ainsi:

## Slide 21: Validation
Calcul de :
Calcul de :
Donc, avec k=2 pour un niveau de confiance à 95.4%:
Observations:
0 appartient à l’intervalle d’incertitude de : bon signe
: signe d’une validation de faible qualité, nécessité de réduire
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
Chart: E=S-D
E=S-D | 1.02
Intervalle d’incertitude sur δmodel

## Slide 22: Conclusion
Vérification de code:
Validation du code interne de SimCenter qui modélise les éléments poutre par des formulations de Timoshenko
Incompatibilité de la méthode analytique en utilisant l’équation différentielle d’une poutre d’Euler, car l’ordre des équations est différent
Succès d’une méthode alternative pour l’analyse de convergence basée sur les énergies de déformation
Code vérifié
Vérification de solution:
Approximation de Richardson
Solution vérifiée
Validation:
Trop d’hypothèses et d’inconnues
0 appartient à l’intervalle d’incertitude de mais intervalle trop large
Validation peu concluante , il faut réduire et pour réduire

## Slide 23: Bibliographie
Eça, L., Dowding, K., & Roache, P. J. (2020). on the interpretation and scope of the V&V 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer [Review of on the interpretation and scope of the V&V 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer]. ASME 2020 Verification and Validation Symposium.
Kiefer, A., Parnianpour, M., & Shirazi-Adl, A. (1997). Stability of the human spine in neutral postures. European Spine Journal, 6(1), 45–53. https://doi.org/10.1007/bf01676574
Shirazi-Adl, A., & Parnianpour, M. (2000). Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading. Clinical Biomechanics, 15(10), 718–725. https://doi.org/10.1016/s0268- 0033(00)00045-0