## Slide 1: Projet Final – V&V d’un modèle d’éléments finis modélisant la section lombaire d’une colonne vertébrale
MEC8211 – Hiver 2024
Présenté par
Ben Daya, Mohammed Mahdi Sahbi
Sfeir, Acile
Deschênes, Alexandre
https://github.com/AcileSf/MEC8211ProjetFinal

## Slide 2: Introduction et mise en contexte
Le présent rapport couvre le processus de vérification et de validation d’un modèle d’éléments finis modélisant la section lombaire d’une colonne vertébrale.
Le modèle a été conçu dans le cadre du PI3 d’un des membres de l’équipe, et est basé sur des données expérimentales tirées des articles scientifiques « Stability of the human spine in neutral postures » (Kiefer et al., 1997) et « Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading » (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000), ainsi que sur des données géométriques et propriétés physiques (coordonnées spatiales, sections, rigidités) issues des recherches personnelles de Prof. Aboulfazl Shirazi-Adl. Pour des raisons de confidentialité, ce fichier ne sera pas publié sur GitHub mais il peut être disponible sur demande.
En guise de validation lors du PI3, le membre de l’équipe avait simplement comparé visuellement l’allure et les ordres de grandeur des réponses obtenues par son modèle avec les courbes Force-Déplacement axial tirés des articles scientifiques de référence. Le projet final de MEC8211 est ainsi l’occasion idéale pour appliquer les acquis du cours et mettre à l’épreuve la validité de son modèle.
Les étapes de V&V entreprises consistent en ce qui suit:
Présentation du modèle mathématique
Description de la discrétisation choisie
Vérification de code
Vérification de solution
Propagation des incertitudes
Validation

## Slide 3: Modèle mathématique
La modélisation de la colonne vertébrale a été réalisée sur le logiciel SimCenter 3D en utilisant des éléments de type poutre ainsi que des éléments RBE2. Le modèle mathématique utilisé pour la modélisation des éléments poutre (PBEAM) sur SimCenter 3D est le modèle de poutre de Timoshenko dont l’équation différentielle est d’ordre 2:
Cette équation donne l’évolution de la tangente de la flèche en fonction des moment internes :
  ​ : Angle de rotation de la normale à la surface médiane de la poutre,
  q : Charge répartie sur la poutre,
  x : Coordonnée dans la direction de l'axe longitudinal de la poutre,
  E : Module d'élasticité du matériau constituant la poutre,
  G : Module de cisaillement du matériau constituant la poutre,
  J : Moment d'inertie de la section transversale de la poutre,
  I: Moment quadratique,
  : Coefficient de Timoshenko pour le cisaillement (=5/6 pour une poutre rectangulaire),
  w : Déplacement verticale du plan médian de la poutre.

## Slide 4: Discrétisation
Le modèle en éléments finis de la colonne vertébrale sur SimCenter 3D consiste en un agencement d’éléments poutre (PBEAM) et d’éléments RBE2. Les poutres permettent de modéliser les disques intervertébraux élastiques alors que les liens rigides modélisent la rigidité des os (des vertèbres). Pour les éléments de type RBE2 il s’agit uniquement de fixer les déplacements en rotation et en translation de deux nœuds pour qu’ils soient égaux, en ajoutant une rigidité infinie entre deux nœuds. Sur le modèle FEM à la figure 1 ci-contre (gauche), les blocs verts représentent les PBEAM (les disques intervertébraux) et les traits qui les relient sont les RBE2 (les vertèbres).
Le modèle de poutre 1D a été utilisé pour plusieurs raisons et la présence de corps rigides RBE2 améliore l'efficacité du modèle. Cette approche est particulièrement pertinente lors de la représentation de disques, car ils peuvent être aisément modélisés à l'aide d'éléments de poutre (qui peuvent reprendre des efforts et moments dans toutes les directions), réduisant ainsi les ressources de calcul nécessaires tout en maintenant une précision similaire à celle des éléments 3D.
Cependant, ce choix de modélisation apporte son lot d’hypothèses et de simplifications qui vont par la suite créer une certaine erreur. Le but du processus de validation sera d’évaluer cette erreur et d’en déterminer l’intervalle d’incertitude.
Fig. 1. Modèle FEM (gauche) et illustration (droite) de la colonne vertébrale thoraco-lombaire

## Slide 5: Discrétisation
Une fois le type d’éléments choisi, il faut à présent modéliser les différentes vertèbres et cela en configurant les propriétés géométriques des éléments poutres. L’article « Stability of the human spine in neutral postures » (Kiefer et al., 1997) a été utilisé comme référence.
Il est possible d’utiliser les propriétés qui figurent dans le tableau ci-contre pour calibrer le modèle.
Dans le cadre du présent projet de validation, on se limitera à la partie lombaire de la colonne vertébrale, c’est-à-dire que le modèle se limite à la vertèbre sacrale S1 et aux vertèbres lombaire L1 à L5 (partie verte et jaune de la fig. 1 (droite) – page 4).
L’entrée du modèle est la charge verticale exercée sur la colonne vertébrale, qui n’est autre que la portion du poids reprise par la colonne vertébrale et pas par les muscles du corps d’un individu.
La sortie du modèle correspond au déplacement axial des vertèbres.
Les conditions frontières de ce modèle sont:
- Encastrement au niveau de la vertèbre S1 (condition de Dirichlet);
- Extrémité libre au niveau de la vertèbre L1 (condition de Neumann).

## Slide 6: Discrétisation
Elements d'ordre 2 avec interpolation lineaire entre les noeuds
Inserer modele FEM de la partie lombaire seulement?

## Slide 7: Vérification de code
Tout d’abord il faut noter que l’utilisation de SimCenter 3D confère une certaine confiance dans les résultats des simulations puisque ce dernier est supposé complètement vérifié par son éditeur.
Cependant, notre modèle FEM de la colonne vertébrale est formé de 2 types d’éléments différents. Alors nous avons choisi dans une tentative d’effectuer la vérification de code du logiciel SimCenter, de comparer la solution qu’il génère pour une poutre encastrée-libre (ce sera la solution numérique), avec le résultat la solution analytique connue(?) d’une poutre d’Euler soit avec P la force exercée sur la poutre, L sa longueur, E son module de Young et I son moment quadratique.
Pour cet exercice de vérification les constantes ont été fixées aux valeurs suivantes:
Constante | Valeur
P | 1N
L | 500mm
E | 100 MPa
I | 
Tableau 1. Valeurs des constantes utilisées pour la verification de code

## Slide 8: Vérification de code
Par la suite plusieurs simulations ont été réalisées en augmentant le nombre d’éléments de la poutre (i.e. en diminuant le pas en espace).
Nombre d’éléments | Pas en espace dx [m] | Erreur L2
1 | 500 | 7,1184418
2 | 250 | 1,9837612
4 | 125 | 1,1131636
8 | 62,5 | 0,1370261
16 | 31,25 | 0,043048
32 | 15,625 | 0,0212878
Chart: Convergence de l'erreur L2 en fonction du pas en espace dx
| 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625
L2 | 7.1184 | 1.9838 | 1.1132 | 0.13703 | 0.043048 | 0.021288

## Slide 9: Vérification de code
Tout d’abord il faut garder à l’esprit que l’erreur de discrétisation en éléments finis converge en O(hp+1), p étant l’ordre de la fonction de forme utilisée.
Dans notre cas SimCenter utilise des éléments linéaires donc l’ordre formel attendu est de pf=2. Cependant, il est possible d’observer sur l’analyse de convergence faite plus haut que l’ordre observée est de 1.75.
De plus, la qualité de la régression n’est pas à remettre en question puisque le coefficient de régression dans ce cas est tel que R2=0.9938 même si les valeurs oscillent de part et d’autre de la courbe de régression.
Donc cet écart entre les deux ordres ne peut pas être expliquer par la régression mais peut l’être par les hypothèses faites sur par la formulation des poutres d’Euler et la formulation des poutres de Timoshenko qui sont incompatibles. Cela revient dire que c’est incorrect de comparer les résultats de SimCenter avec les résultats analytiques d’une poutre d’Euler conventionnelle.
Finalement, il faut noter que cet écart ne remet pas en question la vérification du Code de SimCenter/Nastran mais plutôt la méthode utilisée pour la vérification.

## Slide 10: Vérification de solution
Afin d’effectuer la vérification de solution et trouver la meilleure solution ou donner un intervalle d’incertitude sur la solution, il faut commencer par établir l’ordre de convergence observée pour le cas de la partie lombaire de la colonne vertébrale. On fixe la donnée d’entrée à F=150N pour effectuer la vérification.
Pour cela, l’utilisation de l’équation de Richardson combinée à trois maillages, avec un raffinement d’un facteur r sera nécessaire car elle aboutit à la relation suivante:
(1)
avec , qui représentent respectivement la réponse du système en termes de déplacement axiale de la vertèbre L1 pour des maillages de plus en plus fins, et r=10.
Grâce à l’équation (1) et aux données du tableau (les 3 dernières lignes) il est possible d’estimer que = 2,055.
Cette valeur est attendue puisque l’ordre formel
(l’ordre formel est obtenu d’après l’ordre du type d’éléments utilisés en FEM – or ici les PBEAM sont des éléments d’ordre 2).
Taille d’élément | Magnitude du déplacement de L1
9 | 18,8922314
1 | 18,8847067
0,1 | 18,8825487
0,01 | 18,8825297
Tableau 2. Déplacements pour un raffinement de maillage

## Slide 11: Vérification de solution
Avec et il est maintenant possible de calculer l’écart relatif entre les ordres formel et observé pour estimer l’erreur ou son intervalle d’incertitude. On trouve: .
Cet écart étant <10% mais aussi proche de 1, les deux méthodes (l’extrapolation de Richardson et le Grid Convergence Index (GCI)) ont été tentées avant de conclure.
La méthode du GCI a été utilisée en premier essai pour quantifier l’incertitude sur la solution obtenue, tel que .
Dans notre cas l’écart relativement faible entre l’ordre formel et observé a permis de d’opter pour un faible facteur de sécurité =1,25. Ainsi, on obtient l’intervalle:
L’intervalle d’incertitude est donc très restreint (ordre e-7) et permet donc d’opter pour la méthode d’extrapolation de Richardson qui fournit une solution améliorée et sans incertitudes (GCI=0).
Dans ce cas, l’erreur numérique . Cette valeur de intervient par la suite dans le calcul de l’incertitude sur l’erreur du modèle.

## Slide 12: Propagation des incertitudes
La propagation d’incertitude sera réalisée par la méthode de Monte Carlo à travers une seule donnée d’entrée du problème: la force verticale vers le bas qui n'est autre que la partie du poids de l'individu qui est reprise par la colonne vertébrale.
NOTE: Les détails des calculs et graphiques de toutes les étapes peuvent être consultés dans le fichier Excel Propagation_Erreurs
Comme aucun détail sur la variation de cette donnée n'est mentionné dans les articles de référence sur lesquels est basé le projet, la propagation a été réalisée pour une seule valeur de cette force (F=150N) en lui supposant une distribution normale centrée en « 150 ». L’écart-type de la distribution de la force a été assimilé à celui d'un dynamomètre, puisque c'est l'outil qui a probablement été utilisé pour mesurer la force appliquée.
Le dynamomètre choisi DFS2-500¹ a une précision de ±0.1 % de sa pleine échelle qui est de 2500 N. Donc l’écart-type sur ses mesures est
Ainsi pour le but de l'exercice, on considère que la force appliquée .
Une série de 100 valeurs aléatoires de forces a été générée grâce au code Python Generate_Rdnm_Forces.py qui est basé sur le code IntervalleConfiance.py écrit par le professeur Yves Trépannier. Puisqu'il n'y a qu'une donnée d'entrée la LHS n'a pas été utilisée.
¹fiche-technique-dynamometre-numerique-chatillon-dfs_ii.pdf (ametektest.fr)

## Slide 13: Propagation des incertitudes
Données d'entrée (F) avec seed=0:
Moyenne voulue: 150.0 N
Moyenne de l’échantillon: 150.14952 N
Déviation standard voulue: 2.5 N
Déviation standard de l’échantillon: 2.519705613 N
Intervalle de confiance à 95.0 % : [149.6496176; 150.6494224] N
Fig. 2. PDF d’un échantillon de 100 valeurs de la donnée d’entrée F autour de la valeur 150 [N]
Chart: Force [N]

## Slide 14: Propagation des incertitudes
Des simulations sur SimCenter ont ensuite été réalisées pour ces 100 valeurs de forces, et les résultats du déplacement axial de L1 (la SRQ) ont été compilés dans le classeur Excel. Les PDF et CDF de la SRQ ont été tracés, et sa moyenne µ et son écart-type σ ont été évalués. On voit qu’à l’instar de la donnée d’entrée, elles suivent une distribution normale:
µ(SRQ) = 18.9372 mm
σ(SRQ) = 0.70302 mm
Chart: Déplacement axial de L1 [mm]
Chart: Déplacement axial de L1 [mm]
Fig. 3. PDF de la SRQ
Fig. 4. CDF de la SRQ

## Slide 15: Propagation des incertitudes
Calcul de :
Une fois les paramètres de la distribution de la SRQ obtenus, on peut calculer selon la méthode de Monte-Carlo:
Avec (la moyenne des résultats de toutes les simulations)
Calcul de :
Ici encore, par manque d'information dans l'article de Shirazi-Adl & Parnianpour (2000), on suppose que la déflexion axiale expérimentale a été mesurée avec un capteur de déformations (fonctionnement basé sur des jauges de déformation disposées en un pont de Wheatstone). Cette « ignorance » peut être traitée comme une erreur épistémique et donc en effectuant des recherches, un certain modèle de capteur à application médicale a été identifié: le capteur MSA subminiature load button par la compagnie Flintec. D’après sa fiche technique² on trouve que son erreur de répétabilité (somme des erreurs de non-linéarité et d’hystérésis) est de ±0.1% sur la variation de tension qu’il génère.
²msa-datasheet-en.pdf (flintec.com)

## Slide 16: Propagation des incertitudes
Les relations décrivant le fonctionnement d’une jauge de déformation sont:
Puisque est proportionnelle à , elle est alors proportionnelle à , et donc à la force aussi.
On peut alors considérer qu’une erreur de 0.1% sur la variation de tension se reflète par une erreur de 0.1% sur l’allongement mesuré. Ainsi selon les données expérimentales de l’article « Load-bearing and stress analysis […] » (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000) pour F=150N on mesure un déplacement D = 17.86 mm au niveau de la vertèbre L1 (voir trait vert sur la fig. 5). Ce qui se traduit par une incertitude de ± 0.01786 mm.
Cette incertitude constitue la composante épistémique .
Pour des fins de simplification et pour diminuer le nombre d'hypothèses, on considèrera que la composante aléatoire est nulle.
Fig. 5. Mesures expérimentales du déplacement axial au niveau de L1 (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000)
Ainsi:

## Slide 17: Validation
Calcul de :
On compare le résultat « S » du déplacement axial à L1 obtenu par simulation pour F=150N, avec la valeur expérimentale « D » du déplacement mesurée à cette même force (voir fig. 5-page précédente), d’où l’erreur de xsimulationxx E:
Calcul de :
Donc, avec k=2 pour un niveau de confiance à 95.4%:
On observe tout d’abord que 0 appartient à l’intervalle d’incertitude de , ce qui est bon signe car indique que l’erreur du modèle pourrait être nulle à 95.4%. Cependant . Ceci est signe d’une validation de faible qualité et indique qu’un effort de réduction de est nécessaire.
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
Chart: E=S-D
E=S-D | 1.02
Fig.6. Intervalle d’incertitude sur δmodel

## Slide 18: Validation
Selon l’article « On the interpretation and scope of the V&V standard[…] » (Eça et. al, 2020), la réduction de ne dépend pas du modèle mais nécessite des améliorations au niveau des précisions numériques et/ou expérimentales et/ou au niveau des données d’entrée.
Etant donné que pour le présent projet, les articles scientifiques de référence contiennent très peu d’information sur les incertitudes des données d’entrée et encore moins sur les démarches des expériences de validation, plusieurs hypothèses ont dû être réalisées, notamment sur les instruments de mesure utilisés et sur la distribution statistique des données.
Ces hypothèses se traduisent par des valeurs peu précises de et , ce qui affecte directement la précision de , même si d’après la vérification de solution, l’incertitude numérique est nulle. Ainsi le résultat obtenu sur la largeur de l’intervalle d’incertitude de n’est pas surprenant.

## Slide 19: Conclusion
La verification de code montre … ce n’etait pas directement une verification du MEF de la colonne vertebrale mais plutot de simcenter…
La verification de solution donne un estimé de l’erreur de ?? Et on trouve qu’une approximation de la solution par une extrapolation de Richardson est possible blablabla
Arrivee a l’etape de validation, plusieurs hypotheses ont du etre effectuees pour pallier aux manque d’information des articles scientifiques sur la distribution des donnees d’entrees, ainsi que les erreurs de mesure de ces donnees mais aussi sur les experiences de validation et les mesures de la SRQ. Ceci fait que malgré un intervalle d’incertitude sur l;erreure du modele qui englobe la valeur 0, l’intervalle est beaucoup trop large pour pouvoir affirmer que le modele est completement fiable. Des efforts de reduction de doivent etre entrepris a travers la reduction de et .

## Slide 20: Bibliographie
Eça, L., Dowding, K., & Roache, P. J. (2020). on the interpretation and scope of the v&v 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer [Review of on the interpretation and scope of the v&v 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer]. ASME 2020 Verification and Validation Symposium.
Kiefer, A., Parnianpour, M., & Shirazi-Adl, A. (1997). Stability of the human spine in neutral postures. European Spine Journal, 6(1), 45–53. https://doi.org/10.1007/bf01676574
Shirazi-Adl, A., & Parnianpour, M. (2000). Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading. Clinical Biomechanics, 15(10), 718–725. https://doi.org/10.1016/s0268- 0033(00)00045-0