## Slide 1: Stabilité de la colonne vertébrale humaine en compression MEC3900 – Projet intégrateur III
Présenté par Alexandre Deschênes

## Slide 2: Introduction et problématique
Problématique
80% de la population souffre de lombalgie
Prévalence de lombalgie en hausse
Impossible de déterminer la cause de la lombalgie
Lien entre la stabilité et les risques de blessures dorsales
Objectif du projet
Obtenir un modèle par élément fini d’une colonne vertébrale humaine
Isoler les mécanismes affectant la stabilité de la colonne vertébrale
Figure 1: Parties de la colonne vertébrale en position neutre dans le plan sagittal (Heler, 2016)

## Slide 3: Étendue de projet
Partie sacrale, lombaire et thoracique
Cas de chargement en compression dû à la gravité
Colonne vertébrale en position neutre
Étude dans le plan sagittal
Modèles créés à l’aide de Simcenter 3D
Figure 2: Colonne vertébrale en position neutre (iStock, 2020)
Figure 3: Écran de démarrage de Simcenter 3D (Siemens, 2020)

## Slide 4: Sélection de la géométrie de simulation
Éléments 3D entièrement modélisés
  + Géométrie la plus complète
  - Géométrie de vertèbres complexes
Éléments 3D avec vertèbres simplifiées
  + Corps rigide augmentant l’efficacité
  - Complexité de calcul
Éléments 1D entièrement modélisés
  + Réduction des ressources de calcul
  - Vertèbres difficilement modélisable à l’aide de poutres
Éléments 1D avec vertèbres simplifiées
  + Précision similaire aux éléments 3D
  + Efficacité grandement supérieure aux éléments 3D
  - Complexifie la création de géométrie initiale
Figure 4: Maillage utilisant des éléments 3D (FEM3D)
Figure 5: Représentation d'un élément poutre 1D (Stress Ebook LLC., 2014)

## Slide 5: Modèle lombaire
Caractéristiques du modèle
Vertèbres S1 à L1 modélisées
Charge ponctuelle sur la vertèbre L1
Vertèbre S1 considérée encastrée
Hypermobilité à partir de 100N
Chart: Déplacement axial (mm)
| 0 | 0.13900000000000001 | 0.28599999999999998 | 0.44400000000000001 | 0.61299999999999999 | 0.79600000000000004 | 0.995 | 1.2150000000000001 | 1.458 | 1.732 | 2.0419999999999998 | 2.3980000000000001 | 2.8119999999999998 | 3.3010000000000002 | 3.8860000000000001 | 4.5979999999999999 | 5.4770000000000003 | 6.58 | 7.9820000000000002 | 9.782 | 12.1 | 15.08
PR | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
Chart: Déplacement postérieur (mm)
| 0 | 0.56599999999999995 | 1.18 | 1.8480000000000001 | 2.5790000000000002 | 3.38 | 4.2610000000000001 | 5.234 | 6.3140000000000001 | 7.5170000000000003 | 8.8640000000000008 | 10.38 | 12.1 | 14.05 | 16.3 | 18.88 | 21.88 | 25.38 | 29.46 | 34.229999999999997 | 39.75 | 46.03
PR | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400
Figure 6: Modèle lombaire et sa déformée dans le plan sagittal à 50N, 100N, 150N et 200N
Figure 7: Déplacement axial et postérieur de la vertèbre L1 en fonction de la force
L2
L3
L4
L5
L1

## Slide 6: Modèles thoraco-lombaire
Caractéristiques du modèle
Vertèbres S1 à T1 modélisées
Plusieurs cas de chargement étudiés
  Force ponctuelle appliquée sur la vertèbre T1
  Charge répartie appliquée sur le centre géométrique des vertèbres
Vertèbre S1 considérée encastrée
Hypermobilité à partir de 30N pour la force ponctuelle
Hypermobilité à partir de 50N pour la charge répartie
Figure 9: Déplacement axial et postérieur de la vertèbre L1 en fonction de la force
Chart: Déplacement axial (mm)
| 0 | 0.50600000000000001 | 1.242 | 2.0419999999999998 | 3.3919999999999999 | 6.1609999999999996 | 14.13
Force ponctuelle | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Charge répartie | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Chart: Déplacement antérieur/postérieur (mm)
| 0 | 5.8280000000000003 | 10.29 | 16.690000000000001 | 26.65 | 44.2 | 81.7
Force ponctuelle | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Charge répartie | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Figure 8: Modèle thoraco-lombaire et les cas de chargement étudiés
T1
S1
L1

## Slide 7: Modèle avec charge physiologique gravitationnelle
Caractéristiques du modèle
Vertèbres S1 à T1 modélisées
Cas de chargement représentant la charge physiologique du corps humain
  Force ponctuelle sur la vertèbre T1 représentant le poids de la tête et du cou
  Charge répartie sur les vertèbres T1 à T6 représentant les poids des bras
  Charge répartie sur le centre de gravité de chaque tronçon du corps
Vertèbre S1 considérée encastrée
Augmentation considérable de la stabilité
Transition radicale dans le domaine de l’hypermobilité à 70N
Figure 11: Déplacement axial et postérieur de la vertèbre L1 en fonction de la force et du cas de chargement
Chart: Déplacement antérieur/postérieur (mm)
| 0 | 5.8280000000000003 | 10.29 | 16.690000000000001 | 26.65 | 44.2 | 81.7
Force ponctuelle | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Charge répartie | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Charge physiologique | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 73
Chart: Déplacement axial (mm)
| 0 | 0.50600000000000001 | 1.242 | 2.0419999999999998 | 3.3919999999999999 | 6.1609999999999996 | 14.13
Force ponctuelle | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
Charge répartie | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Charge physiologique | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 73 | 74 | 75
Figure 10: Modèle thoraco-lombaire avec charge physiologique, son cas de chargement et l’évolution de sa déformée à 74N

## Slide 8: Importance de la non-linéarité dans la solution
Solution linéaire
Suppose l’absence d’instabilité dans le système
Néglige l’effet de la déformée
Solution non-linéaire
Permet d’analyser l’instabilité dans le système
Permet de converger à l’aide d’itérations d’approximations linéaires
Chart: Déplacement axial (mm)
| 0 | 0.13416 | 0.26404100000000003 | 0.38613500000000001 | 0.493813 | 0.57381300000000002 | 0.60640000000000005 | 0.63961299999999999 | 0.79802899999999999 | 0.94807699999999995 | 1.0645 | 1.2232400000000001 | 4.7315699999999996 | 8.3157300000000003 | 13.9305
PR/LA non-linéaire | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 73 | 74 | 75
PR/LA linéaire | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Figure 13: Convergence d’une simulation non-linéaire (Digital Engineering, 2012).
Figure 14: Comparaison entre la solution linéaire et non linéaire

## Slide 9: Validation de la solution
Problème de poutre d’Euler-Bernoulli encastrée-libre
Solution analytique facilement calculable
Différence minime dû à l’utilisation de poutre de Timoshenko
Propriété mécanique | Valeur
Module de Young (E) | 100 MPa
Force (P) | 1N
Longueur (L) | 500 mm
Moment d’inertie | 7853.98 mm4
P
E, I
L
Figure 15: Représentation d’une poutre encastrée-libre et simulation d’une poutre encastrée-libre

## Slide 10: Validation de la solution (suite)
Comparaison avec les valeurs in vitro et in silico du client
Valeurs obtenues semblables aux valeurs du client
Différences minimes
  Poutre de Timoshenko vs Euler
  Formulation d’éléments finis différentes
  Solution non-linéaires
Figure 16: Comparaison entre le modèle thoraco-lombaire et les valeurs du client (Shirazi-Adl, 2000).
Figure 17: Comparaison entre le modèle lombaire et les valeurs du client (Shirazi-Adl, 2000).

## Slide 11: Limitations de la solution
Charge supportée inférieure à la charge compressive créée par le poids du corps
Plusieurs mécanismes de stabilisation négligés
  Rotation pelvienne
  Activation musculaire
  Pression abdominale
Éléments de poutre permettant uniquement une déformation élastique-parfaitement plastique.
Figure 19: Courbe Contrainte-Déformation d'un modèle élastique parfaitement plastique (Université de Laval, s.d.)
Figure 18: Effet de l'angle du sacrum sur la colonne vertébrale (TRX, 2022)

## Slide 12: Références
Batchu, S. (2014, Novembre 8). BEAM and BAR Elements. Récupéré sur Stress Ebook LLC: https://www.stressebook.com/beam-and-bar-elements
Cholewicki J., J. K. (1999). Intra-abdominal pressure mechanism for stabilizing the lumbar spine. J Biomech, pp. 17-28.
Cholewicki, J. (1996, Jan). Mechanical stability of the in vivo lumbar spine: implication for injury and chronic low back pain. Clin Biomech (Bristol,Avon), pp. 1-15.
FEM3D. (s.d.). Files Describing a 3D Finite Element Model. Récupéré sur FEM3D: https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/fem3d/fem3d.html
Gardner-Morse M., S. I. (1995). Role of muscles in lumbar spine stability in maximum extension efforts. Journal Orthopeadic Research, pp. 31-802.
Gracovetsky S., K. M. (1989). The importance of pelvic tilt in reducing compressive stress in the spine during flexion-extension exercices. Spine, pp. 14-412.
Heler, P. (2016, Janvier 18). Your Posture and the Shape of your Spine. Récupéré sur Buxton Osteopathic Practice: https://buxtonosteopathy.co.uk/back-pain-symptoms/posture/
iStock. (2020, Avril 13). Illustration humaine de vecteur d’anatomie de colonne vertébrale - Illustration libre de droits. Récupéré sur iStock: https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/illustration-humaine-de-vecteur-danatomie-de-colonne-vert%C3%A9brale-gm1218464213-356050591
J., C. (1993). Mechanical stability of the in vivo lumbar spine, Thesis. Waterloo: University of Waterloo.
Kiefer A., S.-A. A. (1997, Avril 24). Stability of the human spine in neutral postures. Eur Spine J, pp. 45-53.
Shirazi-Adl A., P. M. (2000, Juillet 13). Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading. Clinical Biomechanics, pp. 718-725.
TRX. (2022, Février 7). Preventing low back pain. Récupéré sur TRX: https://www.trxtraining.com/blogs/news/preventing-low-back-pain