## Slide 1: Projet Final – V&V d’un modèle d’éléments finis modélisant la section lombaire d’une colonne vertébrale
MEC8211 – Hiver 2024
Présenté par
Ben Daya, Mohammed Mahdi Sahbi
Sfeir, Acile
Deschênes, Alexandre

## Slide 2: Introduction et mise en contexte
Modèle d’éléments finis d’une colonne vertébrale conçu dans le cadre d’un PI3 et observation du déplacement sous l’effet d’une force verticale V&V insuffisantes, application des méthodes vues en MEC8211.
Dans le cadre du projet, seule la partie lombaire est considérée.
Plan de la présentation:
Présentation du modèle mathématique
Description de la discrétisation choisie
Vérification de code
Vérification de solution
Propagation des incertitudes
Validation

## Slide 3: Modèle mathématique
La modélisation de la colonne vertébrale sur SimCenter 3D par éléments Poutre + RBE2.
Le modèle mathématique utilisé pour la modélisation des éléments poutre (PBEAM) sur SimCenter 3D est le modèle de poutre de Timoshenko dont l’équation différentielle est d’ordre 2:
Cette équation donne l’évolution de la tangente de la flèche en fonction des moment internes :
  ​ : Angle de rotation de la normale à la surface médiane de la poutre,
  x : Coordonnée dans la direction de l'axe longitudinal de la poutre,
  E : Module d'élasticité du matériau constituant la poutre,
  G : Module de cisaillement du matériau constituant la poutre,
  J : Moment d'inertie de la section transversale de la poutre,
  I: Moment quadratique,
  A: section de la poutre;
  : Coefficient de Timoshenko pour le cisaillement (=5/6 pour une poutre rectangulaire),
  w : Déplacement verticale du plan médian de la poutre.

## Slide 4: Discrétisation
MEF:
-Éléments poutre (PBEAM) : les disques intervertébraux élastiques
-Éléments RBE2 : modélisent la rigidité des os (des vertèbres)
Entrée du modèle : force verticale exercée sur la colonne vertébrale, (portion du poids reprise par la colonne vertébrale).
Sortie du modèle : déplacement postérieur des vertèbres.
Conditions frontières :
- Encastrement au niveau de la vertèbre S1 (condition de Dirichlet);
- Extrémité libre au niveau de la vertèbre L1 (condition de Neumann).
Fig. 1. Modèle FEM (gauche) et illustration (droite) de la colonne vertébrale thoraco-lombaire

## Slide 5: Discrétisation
Propriétés géométriques des éléments poutres (disques intervertébraux) tirés de l’article « Stability of the human spine in neutral postures » (Kiefer et al., 1997).
Données utilisées
dans le cadre de ce projet

## Slide 6: Vérification de code
Utilisation de la norme L2
Comparaison des données de simulations avec la solution d’Euler pour une poutre encastrée libre.
Hypothèse que l’écart entre le modèle de Timoshenko et Euler est négligeable pour une poutre élancée.
Rappel : Utilisation de fonctions de forme linéaires (ordre p=1).
Constante | Valeur
P | 1 N
L | 500 mm
E | 100 MPa
I | 7853.9814 mm⁴
Tableau 1. Valeurs des constantes utilisées pour la vérification de code

## Slide 7: Vérification de code
La solution numérique générée par SimCenter 3D se rapproche de la solution analytique de la poutre d’Euler
Les solutions aux nœuds sont exactes mais l’erreur apparait en comparant les résultats internodaux.
Chart: Longueur de la poutre [mm]
| 0 | 500
1 élément | 0 | 53.0888
2 éléments | 0 | 16.5972 | 53.0888
4 éléments | 0 | 4.5684 | 16.5972 | 33.5996 | 53.0888
8 éléments | 0 | 1.1962 | 4.5684 | 9.8057 | 16.5972 | 24.6321 | 33.5996 | 43.1888 | 53.0888
16 éléments | 0 | 0.30669 | 1.1962 | 2.6298 | 4.5684 | 6.9733 | 9.8057 | 13.0266 | 16.5972 | 20.4787 | 24.6321 | 29.0187 | 33.5996 | 38.3359 | 43.1888 | 48.1193 | 53.0888
32 éléments | 0 | 0.078063 | 0.30669 | 0.68104 | 1.1962 | 1.8474 | 2.6298 | 3.5384 | 4.5684 | 5.715 | 6.9733 | 8.3385 | 9.8057 | 11.37 | 13.0266 | 14.7706 | 16.5972 | 18.5015 | 20.4787 | 22.5238 | 24.6321 | 26.7987 | 29.0187 | 31.2873 | 33.5996 | 35.9507 | 38.3359 | 40.7502 | 43.1888 | 45.6468 | 48.1193 | 50.6016 | 53.0888
Poutre d'Euler | 0 | 0.076903 | 0.30437 | 0.67755 | 1.1916 | 1.8416 | 2.6228 | 3.5302 | 4.5591 | 5.7046 | 6.9617 | 8.3257 | 9.7918 | 11.3549 | 13.0103 | 14.7532 | 16.5786 | 18.4818 | 20.4578 | 22.5018 | 24.6089 | 26.7743 | 28.9932 | 31.2606 | 33.5717 | 35.9217 | 38.3057 | 40.7189 | 43.1563 | 45.6131 | 48.0845 | 50.5657 | 53.0516
Fig. 2. Valeurs des constantes utilisées pour la verification de code

## Slide 8: Vérification de code
Analyse de convergence par raffinement de maillage:
Nombre d’éléments | Pas en espace dx [m] | Erreur L2
1 | 500 | 7,1184418
2 | 250 | 1,9837612
4 | 125 | 1,1131636
8 | 62,5 | 0,1370261
16 | 31,25 | 0,043048
32 | 15,625 | 0,0212878
Chart: Convergence de l'erreur L2 en fonction du pas en espace dx
| 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625
L2 | 7.1184 | 1.9838 | 1.1132 | 0.13703 | 0.043048 | 0.021288
Fig.3. Convergence de l’erreur L2 en fonction du pas dx
Tableau 2. Valeur de l’erreur L2 pour différents maillages

## Slide 9: Vérification de code
L’erreur de discrétisation en éléments finis converge en O(hp+1) avec l’erreur L2, p étant l’ordre de la fonction de forme utilisée.
SimCenter utilise des éléments linéaires donc l’ordre formel attendu est de pf=2. Cependant, il est possible d’observer sur l’analyse de convergence faite plus haut que l’ordre observée est de 1.75.
La qualité de la régression n’est pas à remettre en question puisque le coefficient de régression dans ce cas est tel que R2=0.9938 même si les valeurs oscillent de part et d’autre de la courbe de régression.
L’écart entre les deux ordres ne peut pas être expliqué par la régression mais peut l’être par les hypothèses faites sur par la formulation des poutres d’Euler et la formulation des poutres de Timoshenko qui sont incompatibles. Cela revient à dire que c’est incorrect de comparer les résultats de SimCenter avec les résultats analytiques d’une poutre d’Euler conventionnelle.

## Slide 10: Vérification de code
Observation : Malgré le fait d’avoir imposé un encastrement à l’extrémité inférieure de la poutre, ce qui devrait se traduire par un angle nul au premier élément, cette condition ne peut pas être respectée par des éléments linéaires
Il est important de noter que cet écart ne remet pas en question la vérification du code de SimCenter/Nastran mais plutôt la méthode utilisée pour la vérification.
Fig.4. Simulation d’une poutre encastrée-libre à un élément

## Slide 11: Vérification de code – méthode alternative
Norme L2 non-valide pour les éléments poutre de SimCenter
Utilisation de l’énergie de déformation
L’erreur locale de discrétisation est :
L’erreur locale sur l’énergie de déformation devient:
À l’aide de la formulation de l’erreur de discrétisation d’une méthode par éléments finis, elle est également définie comme:
En combinant les deux équations, il est alors possible de calculer l’ordre de convergence du maillage.
: Énergie de déformation
: Moment fléchissant
: Module de Young
: Moment quadratique
: Moment fléchissant numérique
: Moment fléchissant réel
: Erreur locale de discrétisation
: Erreur local de l’énergie de déformation
: Taille de l’élément
: Ordre de convergence

## Slide 12: Vérification de code – méthode alternative
Analyse de convergence par raffinement de maillage (et avec charge répartie):
Nombre d’éléments | Pas en espace dx [m] | Erreur de déformation
1 | 500 | 6.3078314
2 | 250 | 3.153916
4 | 125 | 1.576958
8 | 62,5 | 0.788479
16 | 31,25 | 0.394239
32 | 15,625 | 0.19712
64 | 7.8125 | 0.098561
128 | 3.90625 | 0.049279
Fig.5. Convergence de l’erreur de déformation en fonction de h
Tableau 3. Valeur de l’erreur de déformation pour différents maillages
Chart: Convergence de l'erreur de déformation en fonction de h
| 500 | 250 | 125 | 62.5 | 31.25 | 15.625 | 7.8125 | 3.90625
Erreur de déformation | 6.3078 | 3.1539 | 1.577 | 0.78848 | 0.39424 | 0.19712 | 0.098561 | 0.049279

## Slide 13: Vérification de code – méthode alternative
Cette méthode converge selon où p est l’ordre de convergence
Les poutres utilisées par le logiciel Simcenter3D sont des éléments finis linéaires.
Les éléments se comporte tel qu’attendu étant donné que l’erreur de déformation converge selon un ordre linéaire .
La qualité de la régression est normale étant donné que l’on utilise un logiciel commercial qui a dû être vérifié extensivement par Siemens.
Le code résout donc correctement les formulations mathématiques utilisées pour définir les éléments poutre.

## Slide 14: Vérification de solution
Donnée d’entrée F à 150N pour effectuer la vérification.
Raffinement de maillage par un facteur r = 10.
Équation de Richardson combinée à trois maillage
Taille d’élément | Magnitude du déplacement de L1
9 | 18,8922314
1 | 18,8847067
0,1 | 18,8825487
0,01 | 18,8825297
Tableau 4. Déplacements pour un raffinement de maillage

## Slide 15: Vérification de solution
Ecart entre l’ordre formel et l’ordre observé .
Étape 1: GCI
Dans notre cas l’écart relativement faible entre l’ordre formel et observé a permis d’opter pour un faible facteur de sécurité =1,25. Ainsi, on obtient l’intervalle:
Étape 2: Extrapolation de Richardson
Dans ce cas, l’erreur numérique . Cette valeur de intervient par la suite dans le calcul de l’incertitude sur l’erreur du modèle.

## Slide 16: Propagation des incertitudes
Propagation d’incertitude : méthode de Monte Carlo (sans LHS car une donnée d’entrée) pour une série de 100 valeurs aléatoires.
UNE donnée d’entrée du problème: la force verticale vers le bas (valeur choisie F=150 N)
Hypothèses:
On suppose une distribution normale centrée en « 150 » + écart-type assimilé à celui d'un dynamomètre
Choix d’un dynamomètre (DFS2-500) avec précision de ±0.1 % de sa pleine échelle (de 2500 N). Donc l’écart-type sur ses mesures est
Donc .

## Slide 17: Propagation des incertitudes
Données d'entrée (F) avec seed=0:
Moyenne voulue: 150.0 N
Moyenne de l’échantillon: 150.14952 N
Déviation standard voulue: 2.5 N
Déviation standard de l’échantillon: 2.519705613 N
Intervalle de confiance à 95.0 % : [149.6496176; 150.6494224] N
PDF d’un échantillon de 100 valeurs de la donnée d’entrée F=150 [N]
Chart: Force [N]
Chart: Déplacement postérieur de L1 [mm]
Chart: Déplacement postérieur de L1 [mm]
CDF de la SRQ
PDF de la SRQ
Résultat des simulations sur SimCenter :
SRQ = déplacement postérieur de L1 en [mm]
µ(SRQ) = 18.9372 mm
σ(SRQ) = 0.70302 mm

## Slide 18: Propagation des incertitudes
Calcul de :
selon la méthode de Monte-Carlo:
Avec (la moyenne des résultats de toutes les simulations)
Calcul de :
Aucune information dans les articles de référence.
Hypothèses:
Déflexion postérieure expérimentale mesurée avec un capteur de déformations (jauge de déformation) .
Cette « ignorance » peut être traitée comme une erreur épistémique  composante .
Pour simplifier  composante aléatoire supposée nulle.
Choix d’un modèle de capteur à application médicale (MSA subminiature load button avec erreur de répétabilité (somme des erreurs de non-linéarité et d’hystérésis) de ±0.1% sur la variation de tension qu’il génère.

## Slide 19: Propagation des incertitudes
Cette incertitude sur se reflète sur la SRQ aussi car est proportionnelle à , elle est alors proportionnelle à
Pour F=150N on mesure un déplacement D = 17.86 mm au niveau de la vertèbre L1  Erreur de 0.1% sur D =± 0.01786 mm.
Cette incertitude constitue la composante épistémique .
Fig. 9. Mesures expérimentales du déplacement postérieur au niveau de L1 (Shirazi-Adl & Parnianpour, 2000)
Ainsi:

## Slide 20: Validation
Calcul de :
Calcul de :
Donc, avec k=2 pour un niveau de confiance à 95.4%:
Observations:
0 appartient à l’intervalle d’incertitude de : bon signe
: signe d’une validation de faible qualité, nécessité de réduire
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
 | 18.88 mm
 | 17.86 mm
 | 1.02 mm
Chart: E=S-D
E=S-D | 1.02
Intervalle d’incertitude sur δmodel

## Slide 21: Conclusion
Vérification de code:
Vérification du code interne de SimCenter qui modélise les éléments poutre par des formulations de Timoshenko
Incompatibilité de la méthode analytique en utilisant l’équation différentielle d’une poutre d’Euler, car l’ordre des équations est différent
Succès d’une méthode alternative pour l’analyse de convergence basée sur les énergies de déformation
Code vérifié
Vérification de solution:
Approximation de Richardson
Solution vérifiée
Validation:
Trop d’hypothèses et d’inconnues
0 appartient à l’intervalle d’incertitude de mais intervalle trop large
Validation peu concluante , il faut réduire et pour réduire

## Slide 22: Bibliographie
Eça, L., Dowding, K., & Roache, P. J. (2020). on the interpretation and scope of the V&V 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer [Review of on the interpretation and scope of the V&V 20 standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer]. ASME 2020 Verification and Validation Symposium.
Kiefer, A., Parnianpour, M., & Shirazi-Adl, A. (1997). Stability of the human spine in neutral postures. European Spine Journal, 6(1), 45–53. https://doi.org/10.1007/bf01676574
Shirazi-Adl, A., & Parnianpour, M. (2000). Load-bearing and stress analysis of the human spine under a novel wrapping compression loading. Clinical Biomechanics, 15(10), 718–725. https://doi.org/10.1016/s0268- 0033(00)00045-0